www.chevyniva4x4.ru

Инструкция по установке лифт - комплекта на автомобиль

Нива

- Стальные проставки между нижними рычагами и чашками передних пружин устанавливаютмя согласно прилагаемой схеме. Числа на схеме это высота проставок в миллиметрах. Болты для крепления чашек пружин к нижнему рычагу с проставками, поставляемые в комплекте, имеют разную длину в соответствии с высотой проставок. Внимание: шаг резьбы болтов, поставляемых в лифт – комплекте, отличается от шага  резьбы штатных болтов. Болты из лифт – комплекта крепите гайками из этого комплекта.  Перед установкой нужно отрезать пластину чашки пружины, заходящую под нижний рычаг так, что – бы чашка с проставками  свободно разместилась на рычаге.

Пыльник наружного ШРУСа следует сдвинуть к колесу на 10-12мм что – бы, при вращении привода колеса, он не контактировал с чашкой пружины. Иногда, при поворотах колес, тормозные суппорта могут упираться в чашки пружин. В этом случае в чашках пружин следует сделать небольшие треугольные вырезы для предотвращения их соприкосновения с тормозным суппортом.

- Проставки шаровых опор устанавливаются между верхними шаровыми опорами и верхними рычагами передней подвески. Внимание: Внимание: шаг резьбы болтов, поставляемых в лифт – комплекте, может отличаться от шага  резьбы штатных болтов. Болты из лифт – комплекта крепите гайками из этого комплекта!

Болты для установки проставок шаровых опор имеют избыточную длину для возможности установки дополнительных шайб или контрагаек. После установки болты следует обрезать.

- Проставки задних пружины устанавливаются между пружиной и кузовом.

Штатная резиновая опора пружины и стальная ее накладка не устанавливаются. То есть пружина устанавливается непосредственно на полиуретановую проставку.

- Для установки ограничителей хода сжатия задней подвески следует просверлить отверстия диаметром 10,5 - 11м в центре каждой из нижних чашек пружин на мосту. После этого пружину, с не прикрученным ограничителем внутри нее следует завести на место. Окончательно закреплять ограничитель нужно после установки пружины. Такой порядок монтажа рекомендован по причине затруднительного монтажа пружины поверх установленного ограничителя.

- Кронштейны для переноса точек крепления задних амортизаторов устанавливаются между штатным креплением амортизатора на заднем мосту и ухом амортизатора.

- Модифицированную (удлиненную) тягу регулятора тормозных усилий установить взамен штатной тяги.

- Регулируемая поперечная штанга (панара) устанавливается на место штатной. Её длина, как правило, должна быть на 5 – 7 мм больше длины штатной штанги.

- После установки лифт – комплекта обязательна регулировка развал – схождения передних колос и положения заднего моста, относительно кузова.

- Примечание: Удлиненную тягу регулятора тормозных усилий можно и не устанавливать. За место этой доработки можно просто убрать регулятор тормозных усилий. При этом работа тормозной системы, по нашему мнению, станет правильной. Но удаление регулятора операция более сложная технически. Поэтому в лифт - комплект входит удлиненная тяга.

- Учитывая «сопутствие» работ, рекомендуем при установке лифт – комплекта, произвести усиление крепления кронштейнов стабилизатора и переднего амортизатора к чашке пружины. Это производится путем проварки сопряжений выше указанных деталей и установки «косынок» нижних кронштейнов амортизаторов. Данные работы не обязательны для установки лифт – комплекта, но мы их рекомендуем в связи с крайне низким качеством исполнения выше указанных соединений. Фото в приложениях.